## Slide 1
CrackBot AI
인간의 한계를 넘는 AI 정밀 점검 시스템
스마트폰 사진 한 장으로 건축물 균열을 탐지하고, 안전등급(A~E)까지 자동 산정하는 저비용 AI 안전점검 서비스
2026 ICT 한이음 드림업 · 3인 팀 · 2026.04.29~07.02
김준우

## Slide 2
목차
Table of Contents
1
프로젝트 개요
2
문제 정의·모티브
3
주요 기능
4
기술 스택
5
시스템 아키텍처
6
핵심 구현·데모
7
트러블슈팅
8
성과·배운점

## Slide 3
프로젝트 개요
기간 | 2026.04.29~07.02
인원 | 4명
소속 | 2026 ICT 한이음 드림업
GitHub | SqurareEgg/CrackBot
김준우(본인) | 백엔드·프론트엔드·인프라 전체
김민규 | AI 모델링(YOLOv8)
김광훈 | 기획·문서화 → PM 겸 하드웨어 대응
김태훈 | 하드웨어 담당 → 중도 이탈
본인 기여도: 백엔드·프론트엔드·인프라 전 영역 설계·구현 (담당 모듈 기준 100%), 4인 중 코드 분량 기준 약 50~60%

## Slide 4
문제 정의 · 모티브
• 40년 넘은 노후 건물이 갑작스레 붕괴하는 사고가 이어지며 노후 건축물 안전에 대한 불안감 확대
• 건축물관리법 개정으로 안전점검이 의무화됐지만, 예산·인력 부족한 소규모 노후 건물은 사각지대
• 기존 점검은 사진 촬영+수기 기록 방식이라 결함 탐지~보고서 작성까지 최대 1주일 소요
• 국내 건축물 중 30년 이상 노후 건축물 약 45%
→ 고가 전문 장비 없이 스마트폰 사진 + AI만으로 균열 탐지~등급 판정~보고서 생성을 원스톱 처리하는 저비용 서비스를 목표로 설정

## Slide 5
주요 기능
🏢
계층 구조 관리
건물 → 점검 프로젝트 → 구역(zone)
🔍
AI 균열 자동 탐지
YOLOv8 기반 바운딩박스·신뢰도·심각도·너비 반환
📊
안전등급 자동 산정
균열 폭(mm) 기준 A~E 등급
📄
보고서 자동 생성
PDF/DOCX 비동기 생성
🔐
JWT 인증
Access 30분 / Refresh 7일

## Slide 6
기술 스택
React 18
Vite
FastAPI
Python
YOLOv8
SQLite
Docker
Nginx
JWT
왜 이 기술인가
• YOLOv8 — Faster R-CNN과 비교 검토 후, 실시간성과 학습 효율을 고려해 채택
• SQLite — 설계 문서상 PostgreSQL을 명시했지만, 배포 단순화를 우선해 최종 채택 (확장성은 향후 과제)
• FastAPI BackgroundTasks — 설계 단계 Celery 비동기 큐 검토 후, 인프라 단순화를 위해 축소 적용

## Slide 7
시스템 아키텍처
• Docker Compose로 backend(FastAPI+uvicorn)·frontend(nginx+React 정적파일) 컨테이너 단일 명령 배포
• API 라우터 6개(auth/buildings/dev/photos/projects/reports) · SQLAlchemy 모델 5개 · 서비스 모듈 4개
• [DevOps & Test] Docker Compose로 배포 자동화. 테스트 코드는 기초 수준만 있고 유닛/통합/E2E 테스트는 없음

## Slide 8
사용자 흐름 · 예외처리 설계 (화면설계서 기준)

## Slide 9
기능 딥다이브 — AI 균열 자동 탐지
사진 한 장에서 균열을 탐지해 심각도·폭(mm)까지 함께 반환하는 핵심 파이프라인
[ 실제 화면 스크린샷 삽입 ] (균열 탐지 바운딩박스 오버레이)
def run_detection(image_bytes, filename):
img = decode(image_bytes) # RGB→BGR
model = get_model() # YOLOv8
results = model(img)[0]
for box in results.boxes:
conf = float(box.conf[0])
severity = _confidence_to_severity(conf)
width_mm = min(w, h) * 0.1 # px→mm
annotated = results.plot()
return {'detections': ..., 'count': ...}
YOLOv8n을 Roboflow 균열 데이터셋(1,350장)으로 전이학습, mAP50 0.86 / CPU 기준 평균 50ms/장. confidence로 critical/high/medium/low 4단계 심각도 분류.

## Slide 10
서비스 아키텍처 (배포·인프라 관점)

## Slide 11
애플리케이션 아키텍처 (레이어 관점)

## Slide 12
데이터베이스 설계 (ERD)

## Slide 13
트러블슈팅
1) 보고서 생성이 더미 데이터로만 동작하던 문제 발견부터 실제 렌더링 전환까지
문제
PDF/DOCX 보고서가 더미로만 생성됨
원인
reportlab·python-docx 연동 미완성
해결
실제 렌더링 + BackgroundTasks 비동기 처리, 상태 폴링
2) 프로젝트/보고서 목록 조회 API 지연 발견부터 쿼리 최적화까지
문제
목록 조회 API 지연
원인
N+1 쿼리
해결
SQLAlchemy joinedload() 적용 (정확한 개선 수치는 미측정)

## Slide 14
성과 · 배운점
성과 / 안 된 것
• 전체 기능 87% 완료 시점 기준, 핵심 워크플로우 정상 동작 확인
• YOLOv8n 커스텀 학습 모델 mAP50 0.86, 평균 추론 속도 약 50ms/장
• 안 된 것: RBAC 라우터 검증 없음, AWS S3는 뼈대만, CORS 전체 허용, 테스트 코드 부재
배운점
• 4인 팀에서 백엔드·인프라를 전담하며 제가 설계한 API가 팀원의 YOLO 모델·프론트엔드와 맞물려야 한다는 책임감을 느낌
• 하드웨어 담당 팀원 이탈이라는 변수 앞에서, 남은 역량으로 스코프를 재조정하는 것도 프로젝트 관리의 일부라는 것을 배움

## Slide 15
감사합니다
GitHub: github.com/SqurareEgg/CrackBot
이메일: kjw5262@naver.com